## Slide 1
자율 주행
스마트
캐리어
종합설계기획
김영기 김용식 박세령 최재형

## Slide 2
CONTENTS
SMART CARRIER
01. 졸업 연구 개요
02 .시스템 구성도
03. 시스템 시나리오
04. 실험 데이터
05. 자율 주행 알고리즘
06. 진행상황
07. 데모 구현
08. 개발환경
09. 개발 방법
10. 업무 분담
11. 수행 일정
12. 참고문헌 및 출처

## Slide 3
01
졸업 연구 개요
자율주행 스마트 캐리어
설계 발표 지적사항
좌우 이동성 구현 할것
위치 감지 알고리즘 보완 필요
실험데이터 제시 필요
자율 주행 알고리즘 구체화 할것
오차를 다룰 수 있는 방법 보완
지적 사항 답변
비콘을 활용하여 좌우 방향 결정 후 모터 동작 예정
비콘 세기와 초음파를 이용하여 캐리어 위치 조정
알고리즘 보완 후 구현 할것임
3. 비콘 실험 과 데이터(p9 참고)
4. p10 참고
5. 센서를 통해 얻어온 값을 누적 시켜 오차의 영향을 줄이는 알고리즘 구현예정

## Slide 4
01
졸업 연구 개요
자율주행 스마트 캐리어
연구 개발 배경
- 해외 여행자 수 증가로 인한 캐리어 사용 증가
- 여행을 가면 캐리어는 굉장히 무거운 짐
연구 개발 목표
- 캐리어 사용자들이 보다 스마트하고 편안한 사용감을 제공 받을 수 있도록 함.
기대효과
- 본 자율주행 스마트 캐리어 와 어플리케이션을 통해서 여행자들에게 편의성과 활용도를 높여주도록 한다.

## Slide 5
자율주행 스마트 캐리어
시스템 구성도
02

## Slide 6
자율주행 스마트 캐리어
splash 화면
03
SMART CARY
어플 ICON
시스템 시나리오

## Slide 7
자율주행 스마트 캐리어
03
자율 주행 화면
시스템 시나리오-기능1(자율주행)
캐리어와 핸드폰 페어링 화면
아두이노
사용자

## Slide 8
자율주행 스마트 캐리어
03
시스템 시나리오-기능2(수동주행)
캐리어와 핸드폰 페어링 화면
수동 주행 화면
아두이노
사용자

## Slide 9
04
실험 데이터
자율주행 스마트 캐리어
비콘 실험 데이터
비콘 실험 상황
비콘 실험 데이터
비콘 실험 상황
0.19 m
0.28 m
1.14 m
1.6 m

## Slide 10
05
자율주행 스마트 캐리어
자율 주행 알고리즘
비콘을 통하여 사용자의 위치 파악 알고리즘
-비콘의 값을 통하여 방향 결정 후 주행
-비콘 값의 오차 범위를 풀이는 알고리즘
2. 초음파를 이용하여 장애물과 주행로를 판단하고 주행하는 알고리즘
-초음파의 일정값에 도달하면 장애물로 인지하여 모터가 정지함
3. 카메라를 이용하여 캐리어를 직접 주행하는 알고리즘
-사용자가 카메라를 통하여 영상 확인 후 직접 주행 함

## Slide 11
자율주행 스마트 캐리어
06
진행 상황
각 센서(카메라, 초음파, 비콘, 모터구동) 연동 구현
장애물 감지 후 정지 테스트 완료
데모용 프레임 제작 완료
비콘 센서 값 안드로이드와 연동
완료

## Slide 12
자율주행 스마트 캐리어
06
진행 상황
비콘 값 정제 알고리즘 구현 중
방향 제어 알고리즘 구현 중
카메라 안드로이드 연동
주행 알고리즘 완성
진행 중
해야할 일

## Slide 13
자율주행 스마트 캐리어
07
데모 구현

## Slide 14
자율주행 스마트 캐리어
08
H/W UNO R3 |  | Microcontroller | ATmega328
 |  | Operating Voltage | 5V
 |  | Digital I/O Pins | 14 (of which 6 provide PWM output)
 |  | SRAM | 2 KB (ATmega328)
 |  | EEPROM | 1 KB (ATmega328)
 |  | Clock Speed | 16MHz
 |  | Flash Memory | 32 KB (ATmega328) of which 0.5 KB used by bootloader
 |  | Analog Input Pins | 6
 |  | DC Current for 3.3V Pin | 50 mA
 |  | DC Current per I/O Pin | 20 mA
H/W MDD 10A |  | 채널 | 2채널 양방향 모터 조절
 |  | 입력 전압 (모터 전압) | DC 5V~30V
 |  | 연속 전류 (지속 허용전류) | 10A (10000mA)
 |  | 피크 전류 (순간 최대 허용 전류) | 30A (30000mA)
 |  | 신호 로직 전압 (High) | DC 3.0 ~ 5.5V
 |  | 신호 로직 전압 (Low) | DC 0 ~ 0.5V
 |  | 제어방식 (Controll) | PWM
개발환경

## Slide 15
H/W galaxy8 |  | 크기 및 무게 | 155g
 |  | 디스플레이 | 패널 삼성 인피니티 디스플레이 크기 약 5.8" (14.73 cm) 해상도 2,960 x 1,440 화소 밀도 약 567.6 ppi
 |  | 메모리 | LPDDR4X 4 GB (듀얼 채널 1866 MHz)
 |  | 배터리 | 용량 3000 mAh
 |  | 프로세서 | 엑시노스9 -CPU:M2 MP4 2.3GHz CPU+ARM Cortex-A53 MP4 1.7GHz -GPU: ARM Mail-G71 MP20 546MHz
 |  | MICRO SD | 최대 256GB
 |  | 카메라 | 전면 카메라: 800만 화소 후면 카메라:1200만 화소
 |  | 네트워크 | LTE CAT.16.13, HSPA+42MBPS, HSDPA & HSUPA & UMTS, GSM & EDGE
 |  | 연결성 | -WI-FI 802.11a/b/g/n/ac, 블루투스 5.0/ aptX codec, NFC, ANT+, MST -USB 3.1 C 타입, 3.5MM 단자
 |  | 운영체제 | 안드로이드 7.0 누가
 |  | 컬러 | -미드나이트 블랙, 오키드 그레이, 아크틱실버, 코랄 블루, (메이플 골드)
자율주행 스마트 캐리어
개발환경
08

## Slide 16
S/W Android |  | O/S | 윈도우 XP 이상 맥 OS X 10.8.5 이상 GNOME, KDE 또는 유니티 데스크톱(우분투 또는 페도라 또는 GNU/리눅스 데비안)
 |  | 운영체제 | 크로스 플랫폼
 |  | 디스크 공간 | 500 MB 디스크 공간
 |  | 라이선스 | 아파치 2.0
 |  | JDK 버전 | Java Development Kit (JDK) 7 이상
 |  | 화면 해상도 | 1280x800 최소 화면 해상도
자율주행 스마트 캐리어
개발환경
08
S/W Arduino |  | O/S | Linux, Windows, MAC OS X
 |  | Driver | FTDI Driver(win), DFU(MAC,Linux) ch340
 |  | Bootloader | 내장 STK500 Protocol

## Slide 17
http://github.com/GnmG0908/WMC
팀장 : 최재형 ID : jae637
팀원 : 김영기 ID : ygkim1118
팀원 : 김용식 ID : Gnmg0908
팀원 : 박세령 ID : parkseryoung
자율주행 스마트 캐리어
개발환경
08

## Slide 18
자율주행 스마트 캐리어
개발방법
09
Application
  Android Studio를 이용한 Android app 구현
  안드로이드 최신 버전 7.0으로 구현
  아두이노 비콘으로부터 RSSI 신호세기를 어플리케이션으로 전달 받을 수 있도록 설계
  사용자 위치 트랙킹이 불가능할 시 수동 모드의 전환 구현
  카메라 영상 스트리밍 환경 설계
Arduino
  Arduino IDE를 이용해 스케치 코드 작성
  최신 플랫폼 보드 UNO R3 이용
  아두이노간 통신을 하여 각 부품의 센서 신호를 전달
  배터리 효율을 높이기 위해 비콘의 저전력 모드 활용
  각 센서값을 종합하여 모터의 진행상태와 방향 결정

## Slide 19
자율주행 스마트 캐리어
업무분담
10

## Slide 20
자율주행 스마트 캐리어
수행일정
11

## Slide 21
12
[아두이노 카메라]
http://blog.naver.com/PostView.nhn?blogId=legends77&logNo=220945354705&parentCategoryNo=&categoryNo=19&viewDate=&isShowPopularPosts=true&from=search
[아두이노 간 통신]
https://kocoafab.cc/tutorial/view/452
[아두이노 모터]
https://tutorial.cytron.io/2015/04/05/using-mdd10a-with-arduino-uno/
http://makeshare.org/bbs/board.php?bo_table=arduinomotor&wr_id=14
[아두이노 hc 06]
http://deneb21.tistory.com/267
http://blog.naver.com/PostView.nhn?blogId=3demp&logNo=220195739907&parentCategoryNo=&categoryNo=33&viewDate=&isShowPopularPosts=true&from=search
[아두이노 hm 10]
http://www.makewith.co/page/project/1004/story/2392/
http://www.eduino.kr/product/detail.html?product_no=317&cate_no=56&display_group=1
자율주행 스마트 캐리어
참고문헌 및 출처

## Slide 22
감사합니다.
종합설계기획
김영기 김용식 박세령 최재형

## Slide 23
04
자율주행 스마트 캐리어
자율 주행 알고리즘
비콘 튀는 값 & 방향 변화로 인한 값 구분(비콘 3개/앞,오른쪽,왼쪽)
비콘 1개 값만 변경  비콘의 튀는 값으로 결정
비콘 2개 값만 변경  비콘의 튀는 값으로 결정
비콘 3개 값 모두 변경  비콘 3개값이 4번 연속으로 변경  비콘의 방향 변경
 비콘 3개값이 연속으로 변경되지 않음  비콘의 튀는 값으로 결정